## Slide 1: SAE 13
Découvrir un dispositif de transmission
BUT RT 1ère année
1er semestre

## Slide 2: Compétence ciblée
RT2 Connecter
coef. 33

## Slide 3: Apprentissages critiques couverts
AC0211 | Mesurer et analyser les signaux
AC0213 | Déployer des supports de transmission
AC0215 | Communiquer avec un client ou un collaborateur

## Slide 4: Liste des ressources mobilisées et combinées
R105 | Supports de transmission pour les réseaux
R113 | Mathématiques du signal
R114 | Mathématiques des transmissions
R103 | Réseaux locaux et équipements actifs
R104 | Fondamentaux de l'Électronique analogique
R106 | Architecture des systèmes numériques et informatiques
R110 | Anglais de communication et initiation au vocabulaire technique
R111 | Expression-Culture-Communication Professionnelles 1

## Slide 5: Type de livrable ou de production
L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants :
dossier ou rapport d’étude (compte rendu);
rapport de mesures;
QCM sur les mesures;
grille de suivi du travail;
présentation orale des mesures réalisées.
L’étudiant s’approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée.

## Slide 6: Travail attendu
L’étudiant devra :
lire des documents techniques de support de transmission;
déterminer les types de mesures et les types de signaux nécessaires pour caractériser les supports et estimer les résultats attendus;
paramétrer les outils de mesure;
réaliser des mesures;
analyser et exploiter des résultats de tests.

## Slide 7: Sujet de l’étude
Caractériser de la façon la plus complète possible 2 antennes de type différent :
Une antenne omnidirectionnelle
Une antenne directionnelle
Les antennes seront des antennes wifi.
Elles seront utilisées en condition réelle (mise en place d’un réseau wifi)

## Slide 8: Antenne omnidirectionnelle
Antenne de base du routeur WIFI Linksys

## Slide 9: Antenne directionnelle
Antenne Yagi Bazooka 50 cm
Doc technique :
http://www.wifi-highpower.com/25-antenne-yagi-bazooka-17-dbi-50-cm.html

## Slide 10: Mesures attendues
Puissance reçue en fonction de la distance
Calcul de la puissance émise et du gain d’antenne à partir de mesures pratiques
Diagramme de rayonnement à 360°
Pertes dues aux obstacles courant
Cartographie d’une couverture wifi

## Slide 11: Mise en place du réseau WIFI
Utilisation du routeur linksys en borne WIFI.
Firmware alternatif DD-WRT

## Slide 12: Mesure de puissance reçue en dBm
La mesure sera réalisée à l’aide d’une application sur smartphone Android , ou ordinateur sous Windows, à choisir, en justifiant son choix :
NetSpot pour Android
Wifi Analyzer
OpenSignal
Network Signal Info
WiFi Monitor
ScanFi

## Slide 13: Puissance reçue en fonction de la distance
équation de Friis

## Slide 14: Puissance reçue en fonction de la distance
équation de Friis en décibels :

## Slide 15: Puissance reçue en fonction de la distance
Tracé graphique de l’équation de Friis :

## Slide 16: Puissance reçue en fonction de la distance
Tracé graphique des mesures :
A partir du tableau des mesures réalisées, tracer la courbe:
Pr(dBm) en ordonnée (axe vertical)
Log(distance/longueur d’onde) en abscisse (axe horizontal)
Remarque : A partir de ces mesures, il est possible d’en déduire le gain de l’antenne et la puissance d’émission.

## Slide 17: Diagramme de rayonnement
Mesure la puissance reçue à une distance donnée (toujours la même), en fonction de l’angle par rapport à l’antenne.

## Slide 18: Diagramme de rayonnement
Possibilité de calculer la largeur du lobe principal à partir du diagramme.
La définition et méthode pour estimer la largeur du lobe principal sont à rechercher.

## Slide 19: Perte due aux obstacles courants
En effectuant des mesures à une distance donnée, avec ou sans obstacle, déterminer la perte due à des obstacles courants
Portes
Cloison
Murs
Vitrage

## Slide 20: Cartographie wifi
En utilisant les plans des étages fournis, réaliser la cartographie wifi d’un étage complet, avec les deux type d’antenne.
Justifier le choix de l’emplacement de la borne
Faire la cartographie précise à l’aide d’un outil sur smartphone (5 points de mesure/salle minimum):
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.wifisolutions.wifiheatmap&hl=fr&gl=US

## Slide 21: Cartographie wifi

## Slide 22: S’il reste du temps
Faire des mesures complémentaires :
Distance maximale possible (portée de la liaison wifi)
Influence de la fréquence sur la puissance reçue
Simulation d’antenne sur logiciel
Démontrer la relation de Friess en dB
…

## Slide 23: Livrable
Rapport de mesure : justifier les choix, présenter les mesures de la façon la plus visuelle possible, inclure les valeurs exactes dans des tableaux de mesures, expliquer les méthodes ainsi que les notions théoriques nécessaires le cas échéant, comparer mesures et théorie.
Présentation orale synthétique de 10mn et 5mn de questions

## Slide 24: Auto-évaluation
Etape | Non-fait | En cours | Terminé
Création du réseau wi-fi |  |  | x
Choix et installation appli de mesure |  |  | x
Mesure Puissance-Distance, Gain, Pe |  |  | x
Mesure Diagramme de rayonnement Largeur du lobe principal |  |  | 
Mesure pertes obstacles |  |  | x
Cartographie d’un étage |  |  | 
Puissance fonction fréquence |  |  | 
Portée maximale |  |  | x
Autre ? |  |  |